Фасадный лак МультиПротект-Л

Фасадный лак МультиПротект-Л — это специально разработанная композиция, применяемая для натурального и искусственного камня.

Фасадный лак МультиПротект-Л протестирован рядом фирм, занимающихся ландшафтным дизайном. Одной из первых начала применять Фасадный лак МультиПротект-Л компания «Салон камня-НН» (г. Нижний Новгород) в своих дизайнерских решениях. В 2008 году проведены совместные тесты на влагопоглощение, морозостойкость, действие ультрафиолета на защищенные Фасадным лаком МультиПротект-Л искусственные и натуральные камни.

Соответствуя требованиям, предъявляемым к защитным лакокрасочным покрытиям, Фасадный лак МультиПротект-Л обладает рядом уникальных свойств:

- возможно нанесение на сухие и влажные камни с содержанием влаги до 12% масс.;

- позволяет работать в зимних условиях при температуре до -15°С;

- обладает повышенной износостойкостью к истирающим нагрузкам;

- защищает камень от действия ультрафиолета, избыточной потери влаги и, наоборот, насыщения влагой;

- создает декоративный эффект «мокрого камня».

Кроме того, Фасадный лак МультиПротект-Л препятствует развитию грибка, плесени и мха.

Для обеспечения защиты и декоративного эффекта «мокрого камня» расход Фасадного лака МультиПротект-Л, как правило, не превышает 200 мл/м2.

Указания по применению:

Обычно лак не требует разбавления и может наноситься методом распыления, кистью или валиком. В случае необходимости лак можно разбавить ксилолом, растворителями типа Р-4, Р-5 или ацетоном. Использование растворителя типа 646, спиртов и воды запрещено.

Время межслойной сушки составляет 40 - 60 минут в зависимости от температуры и влажности воздуха окружающей среды. Использовать лак можно при температуре от -15°С до +40°С. Температурный режим эксплуатации покрытия до +60°С.

Для защиты поверхности от воздействия агрессивных сред и абразивного износа необходимо нанести не менее 2-х слоев лака. После обработки лаком горизонтальных поверхностей (садовых дорожек и т.д.) ходить по ним можно через 24 часа, полная эксплуатационная нагрузка – через 5 – 7 суток.

Хранение:

Открытый лак хранить в плотно закрытой таре при комнатной температуре, избегая попадания прямых солнечных лучей.

Меры безопасности:

Аналогичны мерам безопасности при работе с органорастворимыми ЛКМ типа ХВ, НЦ, ПУ, ПФ и т.д. Избегать попадания лака на кожу и в глаза. Работать в хорошо проветриваемом помещении. Плотно закрывать тару.

Основные характеристики Фасадного лака МультиПротект-Л:

| Пленкообразующее вещество: | (со)полимеризационные смолы винилового ряда |
| --- | --- |
| Растворитель: | Р-4А, Р-5А |
| Способ нанесения: | валиком, кистью, распылителем |
| Внешний вид пропитки: | полупрозрачная жидкость желтого цвета, допускается наличие легкоразмешивающегося осадка |
| Внешний вид пленки: | прозрачное, бесцветное полуматовое покрытие |
| Условная вязкость при +20°С: | 12 – 25 секунд |
| Содержание нелетучих веществ: | 12 – 17% масс. |
| Время высыхания до степени 3 при +20°С: | не более 60 минут |
| Водопоглощение пленки при сорбционном равновесии, %: | 0,5 |
| Адгезия к бетону, МПа (кгс/см2): | не менее 2,5 (25) |
| Эластичность пленки при изгибе: | не более 1 мм. |
| Стойкость к истиранию: | не более 0,2 мкм/оборот ГОСТ 27820-88 |
| Твердость пленки (24 часа): | 0,2 усл. ед. по маятниковому прибору ТМЛ (маятник А) |
| Твердость пленки (5 – 7 сут.): | 0,4 – 0,45 усл. ед. |