Защитная пропитка «МультиПротект-П»

Защитная пропитка «МультиПротект-П» применяется для комплексной защиты кирпича, шифера, бетона, древесины, металла от атмосферных воздействий. Обеспыливает поверхность. Защищает от появления белесых разводов на кирпиче и бетоне. Препятствует развитию микроорганизмов, плесени, выветриванию и потемнению. Обработка свежеуложенных бетонных стяжек создает благоприятные «парниковые» условия для набора прочности бетона (гидратация).

Покрытие обладает высокой стойкостью к воздействию широкого спектра агрессивных сред при температурах до +60°С. Такие свойства определяются пленкообразующим покрытия, поскольку ПВХ — один из наиболее стойких полимеров.

Соответствуя требованиям, предъявляемым к защитным лакокрасочным покрытиям, Защитная пропитка «МультиПротект-П» обладает рядом уникальных свойств:

- высокая химическая стойкость;

- способствует полному протеканию процесса гидратации цемента, благодаря чему возрастает прочность бетонного основания;

- возможно нанесение на сухой и свежеуложенный бетон с содержанием влаги до 12 масс.% при окружающей температуре -30°С … +30°С и относительной влажности воздуха до 90%;

- возможность нанесения на бетон, загрязненный нефтепродуктами(масла, смазки);

- используется для «сращивания» бетонов в процессе ремонтно-восстановительных работ;

- полностью обеспыливает поверхность;

- применяется при гидроизоляции бетонов, газобетонов, газосиликатов;

- облегчает уборку бетонного пола.

Обработка бетонных поверхностей:

Применение Защитной пропитки «МультиПротект-П» на бетонную поверхность создает благоприятные условия, необходимые для гидратации (взаимодействия с водой) цемента. В результате обработанный бетон приобретает повышенную твердость, уменьшается вероятность образования усадочных трещин, поверхность становится водоотталкивающей, не пылящей и защищенной от воздействия агрессивных сред. Облегчается процедура уборки.

Максимальная твердость и износостойкость покрытия достигается после его окончательного структурирования от 7 до 14 суток в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.

Обработанная поверхность при сохранении паропроницаемости становится водоотталкивающей. Покрытие надежно перекрывает капиллярный подсос воды бетоном.

Указания по применению:

Обычно пропитка не требует разбавления и может наноситься методом распыления, кистью или валиком. В случае необходимости можно разбавить ксилолом, растворителями типа Р-4, Р-5 или ацетоном (при использовании в отрицательных температурах). Использование растворителя типа 646, спиртов и воды запрещено. Время межслойной сушки составляет 40 - 60 мин. в зависимости от температуры и влажности воздуха окружающей среды. Использовать Защитную пропитку «МультиПротект-П» можно при температуре от -15°С до +40°С. Температурный режим эксплуатации покрытия до +60°С.

При использовании Защитной пропитки «МультиПротект-П» в качестве грунта или с целью удержания в бетоне влаги и обеспыливания поверхности достаточно нанести один слой с расходом 100 – 200 мл/м2 в зависимости от пористости основания.

Для защиты поверхности от воздействия агрессивных сред необходимо нанести не менее 2-х слоев. После обработки бетонных полов ходить можно через 24 часа, полная нагрузка – через 5 – 7 суток.

Основные характеристики Защитной пропитки«МультиПротект-П»:

| Пленкообразующее вещество: | (со)полимеризационные смолы винилового ряда |
| --- | --- |
| Растворитель: | Р-4А, Р-5А |
| Способ нанесения: | валиком, кистью, распылителем |
| Внешний вид пропитки: | полупрозрачная жидкость желтого цвета; допускается наличие легкоразмешивающегося осадка |
| Внешний вид пленки: | прозрачное, бесцветное полуматовое покрытие |
| Условная вязкость при +20°С: | 12 – 25 секунд |
| Содержание нелетучих веществ: | 15 – 29% масс. |
| Время высыхания до степени 3 при +20°С: | не более 60 минут |
| Водопоглощение пленки при сорбционном равновесии, %: | 0,5 |
| Адгезия к бетону, МПа (кгс/см2): | не менее 2,5 (25) |
| Эластичность пленки при изгибе: | не более 1 мм. |
| Стойкость к истиранию: | не более 0,2 мкм/оборот ГОСТ 27820-88 |
| Твердость пленки (24 часа): | 0,2 усл. ед. по маятниковому прибору ТМЛ (маятник А) |
| Твердость пленки (5 – 7 сут.): | 0,4 – 0,45 усл. ед. |

Хранение:

Не менее 12 месяцев в закрытой таре при комнатной температуре, избегая попадания прямых солнечных лучей.

Меры безопасности:

Аналогичны мерам безопасности при работе с органорастворимыми ЛКМ типа ХВ, НЦ, ПУ, ПФ, ЭП и т.д. Избегать попадания на кожу и в глаза. Работать в хорошо проветриваемом помещении. Плотно закрывать тару.